## Slide 1: SLAM里的优化和求解
by 刘毅
特别致谢：刘浩敏

## Slide 2: SLAM中的图优化
最终目标函数：* =

## Slide 3: 优化模型与近似求解
SLAM中常见的优化目标函数：Bundle Adjustment:
或者imu，icp等产生的机器人之间的姿态约束：
给定初始值
（Formula 1）

## Slide 4: 如何优化？
SLAM中的常见优化的方法分类：
Gauss Newton method; (Sliding window filter[1][2][3]) (Line search)
Levenberg–Marquardt method; (ORB SLAM, PTAM ….)
Dog-Leg method; (okvis[4], RISE[5]…)
[1] G. Sibley, L. Matthies, and G. Sukhatme, "A sliding window filter for incremental SLAM," Unifying perspectives in computational and robot vision, pp. 103-112: Springer, 2008.
[2] G. Sibley, L. Matthies, and G. Sukhatme, “Sliding window filter with application to planetary landing,” Journal of Field Robotics, vol. 27, no. 5, pp. 587-608, 2010.
[3] S. Shen, “Autonomous navigation in complex indoor and outdoor environments with micro aerial vehicles,” 2014.
[4] Stefan Leutenegger, Simon Lynen, Michael Bosse, Roland Siegwart and Paul Timothy Furgale. Keyframe-based visual–inertial odometry using nonlinear optimization. The International Journal of Robotics Research, 2015.
[5] D. M. Rosen, M. Kaess, and J. J. Leonard, "An incremental trust-region method for robust online sparse least-squares estimation." pp. 1262-1269.
(Trust region)

## Slide 5: SLAM里迭代优化的统一思路
目标函数：
迭代大概思路如下：
给定一个值, 寻找增量，使得最小；
令，然后返回上一步再进行进行增量求解，直到收敛。
跟据极小值条件，寻找的最小值等同于求解
SLAM中优化思路的共同点：, 由于目标函数是的二范数，对的一阶近似可以当成对目标函数的二阶近似。

## Slide 6: 符号说明
符号 | 含义
 | ，当前迭代结果的函数值
 | 函数gradient向量,
 | 向量，表示能使目标函数下降的方向
 | 分别表示由不同的最优化算法Steepest descent，Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt, Dog-Leg优化算法求得的最优解。
符号 | 含义
 | 向量，表示能使目标函数下降的方向
 | 分别表示由不同的最优化算法Steepest descent，Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt, Dog-Leg优化算法求得的最优解。

## Slide 7: 简单谈谈Line Search 先找下降方向，再求前进的步长
最速下降法：优化思想是用当前位置负梯度方向作为搜索方向，因为该方向为当前位置的最快下降方向
Given an initial point
arg
, Go to 2..

## Slide 8: 最速下降法（steepest descent method）
当
梯度(negative gradient) :
令计算求得,

## Slide 9: 简单谈谈Line Search 先找下降方向，再求前进的步长
Gauss Newton :
给定初始值
计算当前Jacobian矩阵，和
近似
线性方程组：
返回步骤2.
对

## Slide 10: Guass Newton 优缺点
当函数梯度较大时，收敛速度慢；
当函数非线性化程度很强的时候，算法失效；
当H矩阵为奇异矩阵的时候，算法失效；
比最速下降法收敛要快

## Slide 11: Trust Region 方法 先求步长，再找下降方向
,
使用来衡量该的接近程度。越接近1，这表示该区间可以用
Trust Region Framework:
Given ，，and
for
Find ;
else
if and
else
if
else
end(for)
Trust region radius:

## Slide 12: Levenberg–Marquardt (L-M method)
Using KKT (Karush-Kuhn-Tucker) [1] conditions, the problem above can be described as:
then, we get the optimal solution must be :
,
[1] 参考 Stepen Boyd, Lieven Vandenberghe的 Convex Optimization 的5.5.3节

## Slide 13: 关于 选取是该方法尴尬的地方
用一维的二次函数来思考，如果二次函数的极值点落在trust-region以内，0；
在整个执行过程中，初始化由矩阵的对角元素最大值确定，但是根据函数的下降程度调节自己。
具体参考K. Levenberg, A method for the solution of certain non-linear problems in least squares, Quarterly of Applied Mathematics, 2 (1944), pp. 164–168.
代码可以参照g2o优化库 的 core/optimization_algorithm_levenberg.cpp中的OptimizationAlgorithm::SolverResult OptimizationAlgorithmLevenberg::solve函数
Ceres 版本的levenberg优化器使用的结合了trust region概念，使用Trust region的范围来定义, 与g2o上的levenberg有细微上不一样，但大致原理是一致的。具体可以参考ceres的internal/levenberg_marquardt_stragegy.cc 中LevenbergMarquardtStrategy::ComputeStep，StepAccepted/StepRejected函数，以及参考文献J. J.Mor´e, The Levenberg-Marquardt algorithm: Implementation and theory

## Slide 14: Dog-Leg Method
如果不加region 约束，上述二次方程最优值类似于Gauss Newton法，即，如果该，则上述形式最优解即可以用Gauss Newton法来求。
如果该，区域约束变为有效约束(active constraint), 此时用最速下降法求解上式，得到如果此时，则
如果怎么办？

## Slide 15: Dog-Leg Method combination by steepest descent and Gauss Newton

## Slide 16: Dog-Leg vs L-M method
相比Gauss Newton, Dog-Leg方法会更少的依赖H矩阵非奇异情况，如果出现了非奇异，也可以用最速下降法来补偿。但L-M方法却保证了H可以始终非奇异
在很多文献里面，Dog-Leg被认为性能比L-M更佳[1][2][3]，Dog-Leg算法收敛更快，但是两者能够达到相同级别的算法精度
参考：
[1] M.I.A. Lourakis and A.A. Antonis. Is Levenberg-Marquardt the most efficient optimization algorithm for implementing bundle adjustment? Intl. Conf. on Computer Vision (ICCV), 2:1526–1531, 2005.
[2] Rosen D M, Kaess M, Leonard J J. An incremental trust-region method for robust online sparse least-squares estimation[C]//Robotics and Automation (ICRA), 2012 IEEE International Conference on. IEEE, 2012: 1262-1269.
[3] Rosen D M, Kaess M, Leonard J J. RISE: An incremental trust-region method for robust online sparse least-squares estimation[J]. Robotics, IEEE Transactions on, 2014, 30(5): 1091-1108.

## Slide 17: 优化问题总结
对于使用了二次逼近的优化问题求解，无论是Gauss-Newton, L-M, Dog-Leg方法，都会需要解决Ax=b的线性方程组！
矩阵为或者，则可以初步认为是对称矩阵且至少为半正定或者正定矩阵。
尽量避免只用Gauss-Newton，使用trust-region类的方法可以有效解决矩阵为奇异矩阵的情况

## Slide 18: Linear Solver! Solution for Ax=b
3个相机4个点的Bundle adjustment 矩阵

## Slide 19: Cholesky decomposition
对于SLAM中的linearsolver来说，线性系统中的为半正定矩阵，而且具有特定的稀疏形式。
对矩阵Cholesky [1]分解：
,
然后对该线性系统采用forward-substitution 和 back-substitution手段来求解，相比对A直接求逆来说，节约了大量的计算量。
[1] Y. Chen, T. A. Davis, W. W. Hager, and S. Rajamanickam, Algorithm 887: CHOLMOD, Supernodal Sparse Cholesky Factorization and Update/Downdate, TOMS, 35(3), 2008.
Cholesky算法在suitsparse算法库中有很好的实现。

## Slide 20: Solve by substitution only
令求解
forward-substitution:
求解
back-substitution:

## Slide 21: Schur trick
=
Schur trick:

## Slide 22: Marginalization, Schur trick
Sibley G, Matthies L, Sukhatme G. Sliding window filter with application to planetary landing[J].

## Slide 23: Sparsity and Order
Schur complement 往往依然还是一个稀疏矩阵。(注意，这里是针对SFM而言，SLAM问题里我还需要更仔细的分析)
当S为一个稀疏矩阵的时候，行和列的排序就对该矩阵额外重要。因为要最大化Cholesky decomposition 的稀疏性，这样在后续求解就可以把计算资源集中在Cholesky factor的非零元素中。
定理：
参考Multiple View Geometry，616页，附录4的 Result A6.2

## Slide 24: Sparsity and Order

## Slide 25: Cholesky 总结：
当使用基于bundle adjustment 的视觉SLAM算法时，linesolver里一种传统的思路：
先Schur trick获得更小的正定矩阵，
再用Ordering手段，将矩阵非零元素尽可能往对角线附近靠拢
接着用Cholesky分解，以及substituion手段来求解线性方程组。

## Slide 26: Bundle adjustment中的iterative schur(PCG)
在大规模的三维重建(SFM)中，经常遇到Schur factor 的计算非常耗时间, 仅仅只是矩阵的乘法运算就超过了Cholesky的分解所需时间
此时采用PCG算法。PCG为Precondition Conjugate Gradient 缩写，PCG的大体思想如下：
不追求S的完整计算，逐步构造S的每行每列；
采用Conjugate Gradient method，对已经构造出来的S矩阵部分迭代求解线性方程组。
参考
Carlone L, Alcantarilla P F, Chiu H P, et al. Mining structure fragments for smart bundle adjustment[C]
Agarwal S, Snavely N, Seitz S M, et al. Bundle adjustment in the large[M]//Computer Vision–ECCV 2010. Springer Berlin Heidelberg, 2010: 29-42.

## Slide 27: G2o 和 ceres简要介绍
g2o，主要面向能够被graph 来表示的图优化问题，适合机器人学科使用，API更加友好，提供了Gauss Newton，L-M, Dog leg优化器，linear solver基本上分为两类，一类是Cholesky，在suitsparse没有配置的情况下会使用Eigen里面的LLT分解，另一类是PCG，即前文提到的iterative_schur
Ceres，面对一切优化问题的基本框架，可以用来求解图优化，但优化器提供的选择更多，g2o有的优化器ceres都有，ceres还有大量其余的优化器在其它领域会用得上。LinearSolver对Dense矩阵支持更加完整，而g2o的solver多半都是针对稀疏矩阵。针对Schur trick 甚至还提供ordering选项（这个似乎很不错）

## Slide 28
高博博客 http://www.cnblogs.com/gaoxiang12/p/5304272.html

## Slide 29: Ceres
最好的参考资料：http://www.ceres-solver.org/nnls_tutorial.html
代码注释真的很良心！

## Slide 30: Ceres： Problem and Solve Framework